# Załącznik nr 3 do SIWZ                                    												 WZÓR OFERTY

Zamawiający:		Gmina Rząśnia

ul. Kościuszki 16

98-332 Rząśnia

O F E R T A

Odpowiadając na ogłoszenie Gminy Rząśnia dotyczące przetargu  nieograniczonego na dostawę koparko - ładowarki  dla Gminy Rząśnia   oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

1)Cena oferty wynosi brutto*: ………………… słownie …………………………………	 zł

w tym podatek VAT w wysokości …..%

2) Na przedmiot dostawy  udzielamy ………….. miesięcy gwarancji (minimum 24 miesiące) , słownie …………………………………………….

*Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia i niezbędne do jego prawidłowego wykonania w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

  - Oświadczamy, że:

  - zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia;

  - akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego;

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

  - Wybór oferty:

□ nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

□ będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług: ……………………….. których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstawania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to: ....................................................................zł netto (w przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy tego wariantu zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.)

  - Wykonawca którego reprezentujemy jest:

☐ małym przedsiębiorcą (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)

☐  średnim przedsiębiorcą (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)

☐  dużym przedsiębiorstwem

  - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oferowana przez nas koparko – ładowarka  posiada następujące parametry techniczne:

| Parametr | Wymagania minimalne | Wypełnia oferent podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Marka i typ koparko-ładowarki oraz rocznik |  | - marka ……………….. - model ……………….. - typ …………………. - rok produkcji …………………….. |
| Silnik | moc znamionowa w przedziale od 100 do 112 KM turbodoładowany typu diesel o zapłonie samoczynnym, liczba cylindrów - min 4 pojemność silnika max 4500 cm3 maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 430 Nm przy 1400 obr/min norma emisji spalin min Stage IV (UE) układ wspomagający rozruch silnika w ujemnych temperaturach |  |
| Układ hydrauliczny | - typ z zamkniętym przepływem w położeniu naturalnym -pompa tłoczkowa o zmiennym wydatku i parametrach pracy: przepływ min 61 l/m i ciśnieniu min 250 bar w obwodzie głównym przy obrotach 2200 obr/min - rozdzielacze hydrauliki zewnętrznej - Ciśnienie max koparka 250 bar, ładowarka 250 bar - instalacja hydrauliczna pod młot |  |
| Kabina | - kabina amortyzowana, wyciszona z klimatyzacją i ogrzewaniem -fotel z zawieszeniem pneumatycznym z pasem bezpieczeństwa - szyby panoramiczne - filtry recyrkulacji powietrza - poziom hałasu w kabinie max 75db, na zewnątrz kabiny max 100 db - wentylacja - spryskiwacze przedniej szyby oraz wycieraczki przedniej i tylnej szyby - lusterka wsteczne zewnętrzne i wewnętrzne, - oświetlenie robocze (LED) z przodu i tyłu koparko-ładowarki (min 2 przód i 2 tył), światła tylne drogowe zabezpieczone osłonami - otwierana przednia i tylna szyba, -otwierane drzwi z prawej i lewej strony - osłona przeciwsłoneczna -wewnętrzne gniazdo zasilania - oświetlenie wnętrza kabiny - światło ostrzegawcze (kogut) - błotniki na wszystkich kołach -radio z głośnikami i anteną - ręczne sterowanie prędkością obrotową silnika - nożne sterowanie prędkością obrotowa silnika - kierunkowskazy z funkcją samoczynnego wyłączania -główny wyłącznik prądu, -akustyczny sygnał cofania -akustyczny system informujący operatora o wystąpieniu usterki połączony z informacjami w kabinie np. z wyświetlaczem |  |
| Napęd | - napęd 4 x 4 załączany z konsoli w kabinie z możliwością uruchomienia podczas jazdy na dowolnym biegu pod obciążeniem - 4 koła skrętne - skrzynia biegów automatyczna min 6 biegów do przodu min 3 biegi wsteczne - możliwość rozłączania napędów - skrzynia biegów zapewniająca możliwość przełączania biegów pod obciążeniem - koła przednie i tylne równe, nie mniejsze niż: R28 - opony Radial o przeznaczeniu do robót ziemnych - blokada mechanizmu różnicowego włączana elektrohydraulicznie - hydrostatyczne wspomaganie układu kierowniczego - koła z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem zaworu powietrza |  |
| Wymiary | - Długość całkowita transportowa max 6.000 mm - całkowita wysokość transportowa max 4000 mm - szerokość transportowa max 2400 mm - rozstaw osi max 2240 mm |  |
| Pojemność zbiornika paliwa | - min 150 litrów zamykany na kluczyk |  |
| Układ kierowniczy | - wspomaganie kierownicy - kierownica regulowana minimum w jednej płaszczyźnie |  |
| Parametry narzędzi roboczych | a) przednia łyżka: - wielofunkcyjna otwierana, dzielona z zębami oraz widłami do palet -pojemność 1,3 m3 do 1,4 m3 -szerokość min 2300 mm max 2440 mm, - udźwig na max wysokości min 4000 kg - siła odspajania przy podnoszeniu min 60 kN, - siła odspajania przy pochyleniu min 62 kN -zasięg przy maksymalnym kącie zrzutu min 900 mm - głębokość kopania min 100 mm - maksymalna wysokość robocza min 4400 mm - funkcja automatycznego powrotu łyżki do pozycji kopania - układ kompensujący drgania łyżki ładowarkowej podczas przejazdów działający również w trybie automatycznym - dwa siłowniki robocze do wysypu łyżki ładowarki - metalowa osłona siłowników otwierania i zamykania łyżki ładowarki - zabezpieczenie dolnych przewodów hydraulicznych - zabezpieczenie końcówek układu smarującego (kalamitek) przed uszkodzeniem b) łyżka koparki : - łyżka koparkowa z zębami o szerokości 600 mm - max głębokość kopania min 6000 mm - max wysokość robocza min 6800 mm - wysokość ładowania min 5100 mm - zasięg ładowania min 2400 mm - kąt obrotu łyżki min 200o - siła kopania łyżki min 62kN c) ramię : - ramię wysuwane -teleskopowy wysuw ramienia kopiącego w obie strony, sterowany mechanicznie -podpory hydrauliczne pionowe - blokada wysięgnika na czas transportu, - zasięg obrotu ramienia 180o - sterowanie pracą ramienia koparki przy pomocy dwóch joysticków zamontowanych osobno z układem pilotowym - szybkozłącze mechaniczne w części ramienia kopiącego - zasięg ramienia od sworznia obrotu na poziomie położenia (przy wysuniętym ramieniu) min 6900mm -siła kopania ramienia min 41 kN |  |
| Układ hamulcowy | - układ uruchamiany hydraulicznie, dwuobwodowy mokry z tarczami hamulcowymi wykonanymi z kelwaru, hermetyczny -hamulec postojowy niezależny od hamulców zasadniczych |  |
| Wyposażenie pozostałe (dodatkowe) | - gaśnica - trójkąt ostrzegawczy - instrukcja obsługi w języku polskim, książka serwisowa - dokumentacja DTR - łyżka koparkowa z zębami w pełni kompatybilna z maszyną o wym. od 850 do 1000 mm – 1 szt - łyżka skarpowa o wym 10 mm -1 szt - osłona wału napędowego, - zamontowana w maszynie przeciw waga o wadze od 100 do 150 kg - smarownica, podstawowy zestaw narzędzi |  |
| Pozostałe wymagania | - bezpłatne wykonywanie przeglądów gwarancyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego obejmujące koszty dojazdu, robocizny, obsługę serwisową, niezbędne materiały eksploatacyjne m. in. olej silnikowy, olej hydrauliczny, komplet filtrów, smary, płyn do układu chłodzenia, płyn układu wspomagania, płyn hamulcowy- -zapewnienie Zamawiającemu punktu serwisowego w obrębie 80 km od siedziby Zamawiającego. |  |

- Zamówienie wykonamy bez udziału podwykonawców*/ z udziałem następujących podwykonawców**:

a) …………………………..

b) …………………………..

c) ………………………….

* Niepotrzebne skreślić

- W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do oferty dołączono:

    - ……………………………………………………………….,

    - ……………………………………………………………….,

    - ……………………………………………………………….,

    - ……………………………………………………………….,

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:

......................................................................................................................................................

NIP .......................................................   REGON ....................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

......................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

......................................................................................................................................................

Numer telefonu: ..........................................................................................................................

Numer faksu: ..............................................................................................................................

e-mail ...........................................................................................................................................

..............................., dn. .........................	                                                                ...............................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka /pieczątki/

**Dotyczy tylko części nie zastrzeżonej przez Zamawiającego do osobistego wykonania

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy