sBIURO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

„ARCHBUD I”

ELŻBIETA KUCHARCZYK

97-400 BEŁCHATÓW ul. PABIANICKA 16

tel. 044/6328899

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NA DZ. NR. 630/3 i 630/6

W BIAŁEJ

GM.RZĄŚNIA

INWESTOR:

URZĄD GMINY W RZĄŚNI

Projektant: mgr inż. arch. ELŻBIETA KUCHARCZYK

Upr. Nr. GP IV 7342/31/92

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

NAZWA:									STRONA

Strona tytułowa								1

Spis zawartości projektu							2

Opis do projektu koncepcji                					3-5

ARCHITEKTURA:

Rys. nr.1,2	-projekt zagospodarowania działki 	(1:500)	i mapa lok	6 i 6a

Rys. nr.3	-rzut parteru szkoły i salli gimnastycznej  1;100                   7

Rys. nr.4	-rzut piętra                		   (1:100)			8

Rys. nr.5,6	-przekroj  A ,B-I wariant    		(1:100)			9,10

Rys. nr.7	-przekroj B –II wariant             		1100             	11                           Rys. nr 8           -Elewacje –I wariant                                    1.100               12

Rys.nr  9            -Elewacje  -II wariant                                  1. 100              13

OPIS DO  KONCEPCJI  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W m-ci  BIAŁA

NA DZ. NR.630/3 I 630/6

I.	INWESTOR:

URZĄD GMINY W RZĄŚNI

II.	OBIEKT:

Projektuje się budowę szkoły  podstawowej  z  wielofunkcyjną  salą  gimnastyczną  oraz     oddziałem   przedszkolnym.

Budynek o konstrukcji  murowanej  z wydzieloną   piętrową ,  częścią  dydaktyczno-administracyjną, częścią sportową, zespołem żywieniowym oraz oddziałem przedszkolnym. . Budynek przystosowany będzie dla osób niepełnosprawnych.

III.	LOKALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI:

Działki  nr.630/3 i 630/6 stanowią  jedną posesję, która znajduje się w terenie mieszkalnictwa i usług-

Działki są  zabudowane małymi budynkami gospodarczymi, Teren  przyległy  jest uzbrojony i jest  częściowo  ogrodzony, dojazd zapewniony  od strony wschodniej.

Teren zaliczany jest do I kategorii geotechnicznej, posadowienie w prostych warunkach gruntowych

Działka znajduje się w strefach:

-  II klimatycznej

-  I śniegowej

-  I wiatrowej

-  I gruntowej

Dane gruntowe:

- Do projektowania przyjęto grunt o nośności 0,25MPa.

- Poziom posadowienia fundamentów projektowanego obiektu powyżej występowania wód gruntowych.

- Woda i grunt są nie agresywne w stosunku do terenu.

- Posadowienie ław fundamentowych na gruncie rodzimym.

- Działka  nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

IV.	CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje się część dydaktyczno –administracyjną  ,w której  zaprojektowano  na parterze:

wiatrołap ,szatnię  holl główny z wejściem do atrium, pokój nauczycielski, pokoje administracyjne, sanitariat dla personelu, dyżurkę ,sale nauczania  początkowego /6 lub 4 // 2 gabinety ,sklepik  ,świetlicę ,sanitariaty dla uczniów.

Na piętrze zaprojektowano pracownie tematyczne z gabinetami, bibliotekę  wydzieloną  czytelnią, pokojem opracowań bibliotecznych, księgozbiorem  i szatnią

W  części  sportowej parteru zaprojektowano- salę gimnastyczną  z widownią  na 350miejsc  ,,przebieralnie 3,magazyny sprzętu sportowego ,,salę  pomocniczą ,pomieszczenie .gospodarce dla konserwatora, wentylatornie, ogólnodostępne wc

Miejsce na recepcje i szatnię ,Poza tym  zaprojektowano  gabinet lekarski   i dentystyczny  .

W części żywieniowej  wydzielono stołówkę  z  zapleczem kuchennym, z  którego  zaprojektowano łącznik do oddziału przedszkolnego .

W części  przedszkolnej zaprojektowano :wiatrołap, miejsce na wózki, holl z  szatnią, pokój administracyjny, pokój personelu, wc dla dzieci i  personelu, 1 wc dostępny z placu zabaw. pomieszczenie na leżaki ,przygotowalnie posiłków  przynoszonych ze stołówek.

V	DANE KUBATUROWE:

Szkoła .      przedszkole .	razem

Powierzchnia zabudowy	4118 m2	234 m2	4352 m2

Powierzchnia użytkowa	 4499m2	187m2	            4686 m2

Kubatura 		         28830 m3  	1170m3         30000m3

VI	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Projektuje się zmianę sposobu zagospodarowania działki poprzez rozbiórkę istniejących budynków gospodarczych, budowy  w/w  budynku szkoły ,uzbrojenie terenu, wykonanie placu zabaw dla dzieci ,boisk sportowych, bieżni ,miejsc parkingowych przy szkole i przedszkolu. .Przewiduje się również utwardzenie dojść, dojazdów i  nasadzenie zieleni.

Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków i znajduje się w terenie szkód górniczych. Budowa nie narusza interesu osób trzecich i nie stwarza uciążliwości dla środowiska.

VII.  DANE   KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE:

Fundamenty –żelbetowe,

Ściany zewnętrzne –trójwarstwowe z pustaków ceramicznych gr 25cm ocieplone  styropianem i oblicowane cegłą ceramiczną i klinkierowa .

Ściany  wewnętrzne –z  pustaków ceramicznych gr 25 i 12cm na zaprawie cem.wap.

Strop-prefabrykowany np. typu Teriva i Teriva bis

Dach-stropodach żelbetowy ,przekryty blachą dachówkowa ,

Konstrukcja  sali gimnastycznej- dzwigary drewniane/klejone/,łukowe.

Elewacje-  np. tynk akrylowy w kolorach pastelowych i wykończenie z cegły klinkierowej.

Konstrukcja i materiały budowlane zostaną ustalone z inwestorem na etapie projektu budowlanego.

Opracował