BIURO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

„ARCHBUD I”

ELŻBIETA KUCHARCZYK

97-400 BEŁCHATÓW ul. PABIANICKA 16

tel. 044/6328899

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NA DZ. NR. 630/3 i 630/6

W BIAŁEJ

GM.RZĄŚNIA

INWESTOR:

URZĄD GMINY W RZĄŚNI

Projektant: mgr inż. arch. ELŻBIETA KUCHARCZYK

Upr. Nr. GP IV 7342/31/92

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

NAZWA:									STRONA

Strona tytułowa								1

Spis zawartości projektu							2

Opis do projektu koncepcji                					3-5

ARCHITEKTURA:

Rys. nr.1,2	-projekt zagospodarowania działki 	(1:500)	i mapa lok	 6 i 6a

Rys. nr.3	-rzut parteru szkoły i salli gimnastycznej  1;100                    7

Rys. nr.4	-rzut piętra                		                      (1:100)		 8

Rys. nr.5,6	-przekroj  A ,B-I wariant    		           (1:100)	             9,10

Rys. nr.7	-przekroj B –II wariant             		1100             	 11                           Rys. nr 8           -Elewacje –I wariant                                    1.100               12

Rys. nr  9            -Elewacje  -II wariant                                  1. 100              13

OPIS DO  KONCEPCJI  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W m-ci  BIAŁA

NA DZ. NR.630/3 I 630/6

I.	INWESTOR:

URZĄD GMINY W RZĄŚNI

II.	OBIEKT:

Projektuje się budowę szkoły  podstawowej dla około 160 uczniów z  wielofunkcyjną  salą  gimnastyczną  oraz     oddziałem   przedszkolnym dla 20-30 dzieci.

Budynek o konstrukcji  murowanej  z wydzieloną   piętrową ,  częścią  dydaktyczno-administracyjną, częścią sportową, zespołem żywieniowym oraz oddziałem przedszkolnym. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych ( podjazdy, WC, klatki schodowe).

III.	LOKALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI:

Działki  nr.630/3 i 630/6 stanowią  jedną posesję, która znajduje się w terenie mieszkalnictwa i usług-

Działki są  zabudowane małymi budynkami gospodarczymi, Teren  przyległy  jest uzbrojony i jest  częściowo  ogrodzony, dojazd zapewniony  od strony wschodniej.

Teren zaliczany jest do I kategorii geotechnicznej, posadowienie w prostych warunkach gruntowych

Działka znajduje się w strefach:

-  II klimatycznej

-  I śniegowej

-  I wiatrowej

-  I gruntowej

Dane gruntowe:

- Do projektowania przyjęto grunt o nośności 0,25MPa.

- Poziom posadowienia fundamentów projektowanego obiektu powyżej występowania wód gruntowych.

- Woda i grunt są nie agresywne w stosunku do terenu.

- Posadowienie ław fundamentowych na gruncie rodzimym.

- Działka  znajduje się na terenie szkód górniczych.

IV.	CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana szkoła to obiekt dla około 160 osób z 12 salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną i oddziałem przedszkolnym..

W piętrowej części dydaktyczno – administracyjnej zaprojektowano na parterze: wiatrołap, szatnie, hol główny z wejściem, sekretariat, pokój dyrektora, pokój nauczycielski, sanitariat dla personelu, dyżurkę, 3 sale nauczania początkowego, świetlicę, gabinet, jadalnie z zapleczem, sanitariaty dla uczniów, dyżurkę i pokój lekarski oraz oddział przedszkolny z salą główną, holem szatnią i sanitariatem.

Na piętrze zaprojektowano pracownie tematyczne z gabinetami, bibliotekę z czytelnią, oraz pomieszczenia np.: sklepik, izba pamięci.

W części sportowej parteru zaprojektowano sale gimnastyczną, przebieralnie z sanitariatami i natryskami, sanitariaty ogólnodostępne, magazyn sprzętu, szatnie, pokój nauczyciela z podręcznym magazynkiem, kotłownie i klatkę schodową na część piętra w której zaprojektowano salę ćwiczeń i balkon

V	DANE KUBATUROWE:

pow. zabudowy 2.176,0m2

pow. użyt. 3.152,45m2

kubatura 15.230,0m3

VI	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Projektuje się zmianę sposobu zagospodarowania działki poprzez rozbiórkę istniejących budynków gospodarczych, budowy  w/w  budynku szkoły ,uzbrojenie terenu, wykonanie placu zabaw dla dzieci ,boisk sportowych, bieżni ,miejsc parkingowych przy szkole i przedszkolu. .Przewiduje się również utwardzenie dojść, dojazdów i  nasadzenie zieleni.

Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków i znajduje się w terenie szkód górniczych. Budowa nie narusza interesu osób trzecich i nie stwarza uciążliwości dla środowiska.

VII.  DANE   KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE:

Fundamenty –żelbetowe,

Ściany zewnętrzne –trójwarstwowe z pustaków ceramicznych gr 25cm ocieplone  styropianem i oblicowane cegłą ceramiczną i klinkierową .

Ściany  wewnętrzne –z  pustaków ceramicznych gr 25 i 12cm na zaprawie cem.wap.

Strop-prefabrykowany np. typu Teriva i Teriva bis

Dach-o konstrukcji drewnianej przekryty blachą dachówkową,

Konstrukcja  sali gimnastycznej: słupy żelbetowe, dach o konstrukcji stalowej , ściany murowane.

Konstrukcja i materiały budowlane zostaną ustalone z inwestorem na etapie projektu budowlanego.