Rząśnia dnia 07.08.2008r

UG/ZP/341/22/2008

Do zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy i budowy dróg             gminnych

Wójt Gminy Rząśnia  na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku ze skierowaną prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informuje:

Pytanie: W związku z przystąpieniem do przetargu na zadanie jw. prosimy o podanie rodzaju kruszywa użytego do wyrównania dróg gminnych gdyż STWIORB odwołuje się ogólnie do kruszyw łamanych i żużli wielkopiecowych?.

Odpowiedź: Zamawiający w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót określił, że podbudowy mają być wykonanie z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie. Zamawiający wymaga zastosowania kruszyw mineralnych np.: dolomitowych lub granitowych o granulacjach określonych w dokumentacjach projektowych i przedmiarach. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zastosowania kruszyw wapiennych.