Załącznik Nr 5

1. Opis techniczny ogrodzenia z panelu ocynkowanego, powlekanego poliestrem wokół budynku:

- Długość ogrodzenia bez bram i furtek - 186 mb

- Wysokość panelu - 136 cm

- Liczba przeprofilowań w panelu – minimum 4

- Odległość pomiędzy prętami poziomymi – ok 20cm

- Odległość pomiędzy prętami pionowymi – 5cm

- Grubość pręta w panelu – 0,5 cm

- Podmurówka z bloczków lub płyt betonowych o wysokości 30-35cm a na odcinku ok. 46 m wzdłuż ściany hali sportowej podmurówka o wysokości min 60 cm

- Długość panelu pomiędzy słupkami – ok. 250cm

- Słupki ocynkowane, powlekane poliestrem, o wysokości 220 cm.

- Panel mocowany do słupków minimum trzema obejmami

- Bramy przesuwne ocynkowane, powlekane poliestrem o szerokości 650 cm i wysokości min 160cm z listwą zębatą przystosowaną pod napęd elektryczny i wsparta na 3 podwójnych słupkach z profila 80x60mm, konstrukcja ramy 60x60mm, szyna prowadząca 120x100mm - 2szt

- Wypełnienie bramy – panel

- Furtki dwuskrzydłowe dopasowane do wysokości ogrodzenia o szerokości 200cm, słupki z profila 80x80mm, konstrukcja ramy 50x30mm – 3 szt.

- Furtki jednoskrzydłowe dopasowane do wysokości ogrodzenia o szerokości 120cm z profila j.w. – 1 szt.

- Bramy i furtki wyposażone w system zamykający z zamkiem bębenkowym i kluczem

- Całość ogrodzenia w kolorze zielonym

2.Opis techniczny ogrodzenia z panelu ocynkowanego, powlekanego poliestrem wokół agregatów i central klimatyzacyjnych :

- Długość ogrodzenia bez furtki - 27 mb

- Wysokość panelu – min 196 cm

- Liczba przeprofilowań w panelu – minimum 4

- Odległość pomiędzy prętami poziomymi – ok 20cm

- Odległość pomiędzy prętami pionowymi – 5cm

- Grubość pręta w panelu – 0,5 cm

- Podmurówka z bloczków lub płyt betonowych o wysokości min 30cm

- Długość panelu pomiędzy słupkami – ok. 250cm

- Słupki ocynkowane, powlekane poliestrem, o wysokości 260 cm. Panel mocowany do słupków minimum czteroma obejmami.

- Furtka dopasowane o szerokości 100cm – 1 szt.

- Furtka wyposażona w system zamykający z zamkiem bębenkowym i kluczem

- Całość ogrodzenia w kolorze zielonym