Załącznik nr 6 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : zakres, forma projektu i obowiązki wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla  przebudowy i rozbudowy dróg na terenie gminy Rząśnia. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla :

- Przebudowy i rozbudowy następujących dróg gminnych:

- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów na działkach ewid: 457,454,552 i 551 obręb Gawłów. Droga o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości ok 3.000mb. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na swój koszt całej obsługi geodezyjnej zarówno w zakresie wykonania map jak i ewentualnych podziałów działek. Dokumentacja powinna być wykonana w zakresie o którym mowa w § 4 ust 1  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r.) tzn składać się z:

- projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,

- projektów wykonawczych w zakresie określonym w § 5 w/w rozporządzenia,

- przedmiaru robót w zakresie określonym w § 6 w/w rozporządzenia,

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(BIOZ).

W zakresie wykonania niniejszego projektu jest również uzyskanie decyzji o zezwoleniu    na realizację inwestycji drogowej dla Zamawiającego  na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji w zakresie dróg publicznych.

- Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Stróża na działkach oznaczonych numerami ewid. 685/1 i 685/3. oraz drogi gminnej oznaczonej numerem ewid 853. Planowana jest rozbudowa istniejącej drogi asfaltowej wraz z budową chodnika . Drogi o łącznej długości 2.150 mb. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na swój koszt całej obsługi geodezyjnej zarówno w zakresie wykonania map jak i ewentualnych podziałów działek. Dokumentacja powinna być wykonana w zakresie o którym mowa w § 4 ust 1  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r.) tzn składać się z:

- projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,

- projektów wykonawczych w zakresie określonym w § 5 w/w rozporządzenia,

- przedmiaru robót w zakresie określonym w § 6 w/w rozporządzenia,

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(BIOZ).

W zakresie wykonania niniejszego projektu jest również uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Zamawiającego  na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji w zakresie dróg publicznych.

- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rychłowiec na działkach ewid 141 obręb Rychłowiec i 148  obręb Rekle. Planowana droga o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości ok  1.200mb. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na swój koszt całej obsługi geodezyjnej zarówno w zakresie wykonania map jak i ewentualnych podziałów działek. Dokumentacja powinna być wykonana w zakresie o którym mowa w § 4 ust 1  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r.) tzn składać się z:

- projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,

- projektów wykonawczych w zakresie określonym w § 5 w/w rozporządzenia,

- przedmiaru robót w zakresie określonym w § 6 w/w rozporządzenia,

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(BIOZ).

W zakresie wykonania niniejszego projektu jest również uzyskanie decyzji o zezwoleniu         na realizację inwestycji drogowej dla Zamawiającego  na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji w zakresie dróg publicznych.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rekle na działce oznaczonej numerem ewid 391 obręb Rekle o łącznej długości ok. 100 mb. Dokumentacja powinna być wykonana w zakresie o którym mowa w § 4 ust 2  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r.) tzn składać się z:

  - planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania

  - przedmiaru robót w zakresie o którym mowa w § 6

  - projektów, pozwoleń uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia robót budowlanych we właściwym terytorialnie dla Zamawiającego organie administracji architektoniczno – budowlanej.

e) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Broszęcin na działce oznaczonej numerem ewid 374 o długości 200mb. Dokumentacja powinna być wykonana w zakresie o którym mowa w § 4 ust 1  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r.) tzn składać się z:

- projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,

- projektów wykonawczych w zakresie określonym w § 5 w/w rozporządzenia,

- przedmiaru robót w zakresie określonym w § 6 w/w rozporządzenia,

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(BIOZ).

Wykonawca zobowiązany jest wykonać na swój koszt mapę do celów projektowych oraz uzyskać dla Zamawiającego pozwolenie na budowę  we właściwym terytorialnie dla Zamawiającego organie administracji architektoniczno – budowlanej.

B) Przebudowa  następujących dróg śródpolnych:

- droga w miejscowości Biała oznaczona numerem ewid 1271 o długości ok. 550mb

- droga w miejscowości Biała oznaczona numerami ewid 779 i 710 o długości ok. 1450 mb

- droga w miejscowości Biała oznaczona numerami  ewid 424 i 571  o długości ok. 800mb

- droga w miejscowości Kopy oznaczona numerem ewid  196 i 255 o długości ok. 650mb

- droga w miejscowości Będków – Wyrwas  oznaczona numerem ewid 708 o długości ok. 400mb

- droga w miejscowości Kolonia – Broszęcin  oznaczona numerem ewid 371 o długości ok. 150mb

- droga w miejscowości Rząśnia – Górka  oznaczona numerem ewid 47/1 i 46/2 o długości ok. 500mb

- droga w miejscowości Rząśnia   oznaczona numerem ewid  964/3 o długości ok. 500mb

- droga w miejscowości Rząśnia   oznaczona numerem ewid 679 o długości ok. 650mb

- droga w miejscowości Broszęcin   oznaczona numerem ewid  339 i 346 o długości ok. 470mb

Drogi będą wykonane metodą powierzchniowego utrwalenia asfaltem i grysami.

Dokumentacja powinna być wykonana w zakresie o którym mowa w § 4 ust 2  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r.) tzn składać się z:

  - planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania

  - przedmiaru robót w zakresie o którym mowa w § 6

  - projektów, pozwoleń uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia robót budowlanych we właściwym terytorialnie dla Zamawiającego organie administracji architektoniczno – budowlanej.

C) Przebudowa drogi śródpolnej w miejscowości Stróża oznaczonej numerem ewid 488 polegającej na :

1) wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem na długości ok. 150 mb

2) wykonaniu powierzchniowego utrwalenia astatem i grysami na pozostałej długości tj ok. 850 mb .

Dokumentacja dla odcinka drogi określonego w pkt C1  powinna być wykonana w zakresie o którym mowa w § 4 ust 1  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r.) tzn składać się z:

- projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,

- projektów wykonawczych w zakresie określonym w § 5 w/w rozporządzenia,

- przedmiaru robót w zakresie określonym w § 6 w/w rozporządzenia,

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(BIOZ).

Wykonawca zobowiązany jest wykonać na swój koszt mapę do celów projektowych oraz uzyskać dla Zamawiającego pozwolenie na budowę  we właściwym terytorialnie dla Zamawiającego organie administracji architektoniczno – budowlanej.

Dokumentacja dla odcinka drogi określonego w pkt C2  powinna być wykonana w zakresie o którym mowa w § 4 ust 2  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r.) tzn składać się z:

  - planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania

  - przedmiaru robót w zakresie o którym mowa w § 6

  - projektów, pozwoleń uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia robót budowlanych we właściwym terytorialnie dla Zamawiającego organie administracji architektoniczno – budowlanej.

Dla każdej projektowanej drogi wykonawca zobowiązany jest wykonać kosztorys inwestorski

oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zakresie określonym  w § 12,13 i 14   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r.).