Załącznik Nr 2 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CIĘŻKI SAMOCHÓD RATOWNICZO – GAŚNICZY Z UKŁADEM JEZDNYM 4x4

| L.P. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | SPEŁNIENIE WYMAGAŃ – PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- |
|  | Pojazd fabrycznie nowy z rocznika 2010 |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania techniczno- użytkowe określone w pkt. 4.1, 4.2 i 4.3.4 Załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Z 2007 r. Nr 143 poz. 1002). |  |
|  | Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z Rozporządzeniem MSWIA z dnia 20 czerwca 2007r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 143 poz. 1002). Kompletne świadectwo dopuszczenia dołączone do oferty. |  |
|  | Pojazd musi odpowiadać Polskiej Normie PN-EN 1846-1 PN-EN 1846-2,. |  |
|  | Rzeczywista masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 18 000 kg. Dopuszczalna masa całkowita podana w świadectwie homologacji może przekroczyć 18 000 kg. Świadectwo homologacji należy załączyć do oferty |  |
|  | Pojazd powinien być oznakowany numerami operacyjnymi (konkretny numer zostanie podany przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia). |  |
|  | Rezerwa masy min. 15% - liczona zgodnie z pkt. nr 4.2.3.2 Masy i naciski Załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Z 2007 r. Nr 143 poz. 1002). (Dz. U. Z 2007 r. Nr 143 poz. 1002) |  |
|  | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym spełniającym normę Euro 5, moc silnika min. 265 kW. |  |
|  | Układ napędowy 4x4 uterenowiony; powinien posiadać możliwości przekazywania napędu na wszystkie koła oraz blokady mechanizmów różnicowanych międzykołowych i międzymostowych, przekładania rozdzielacza z przełożeniem terenowym i szosowym. Koła jezdne pojedyncze z przodu, podwójne z tyłu. Ogumienie terenowo-szosowe dostosowane do zmiennych warunków atmosferycznych (wielosezonowe), jedno koło zapasowe. |  |
|  | Skrzynia biegów mechaniczna, synchronizowana zsynchronizowaną skrzynię biegów o liczbie biegów nie przekraczającej 12, |  |
|  | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), zapewniająca dostęp do silnika, o konstrukcji umożliwiającej przeprowadzenie obsługi codziennej bez jej podnoszenia, powierzchnia podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Kabina wyposażona w: indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy niezależny układ ogrzewania i wentylacji np. Webasto umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku; klimatyzację reflektor pogorzeliskowy umieszczony z przodu pojazdu na zewnątrz kabiny z możliwością podłączenia i zamocowania w tylnej części dachu pojazdu; uchwyty (lub poręcz) do trzymania dla wszystkich członków załogi (z wyłączeniem kierowcy); panel sterowania urządzeniem sygnalizacyjno-ostrzegawczym, akustycznym i świetlnym fotele kierowcy i dowódcy z regulacją odległości i pochylenia oparcia, fotel kierowcy dodatkowo z regulacją wysokości z tłumieniem drgań, cztery fotele dla załogi siedzącej w tylnym przedziale kabiny wyposażone w uchwyty do mocowania aparatów oddechowych z możliwością odblokowania każdego aparatu indywidualnie możliwość jednoczesnego przewożenia aparatów z różnego rodzajami butli konstrukcja dźwigni uniemożliwiająca przypadkowe odblokowanie aparatów np. podczas nagłego hamowania. zakładanie aparatów w pozycji siedzącej dopuszcza się mocowanie aparatu dowódcy zastępu w przedziale sprzętowym fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby boczne. lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy |  |
|  | Wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych, głośnik o mocy 100 W. Zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas jazdy w terenie leśnym. |  |
|  | Dodatkowe 2 lampy stroboskopowe sygnalizujące, niebieskie z przodu pojazdu zabezpieczone przed uszkodzeniem w terenie leśnym. Belka świetlna, lampa tylna na dachu zabezpieczona przed uszkodzeniem kloszy. Belka świetlna z dwoma niebieskimi stroboskopowymi sygnałami błyskowymi. z napisem „STRAŻ”. Lampa z tyłu pojazdu niebieska stroboskopowa. Z przodu pojazdu zainstalowane 2 reflektory przeciwmgielne halogenowe osłonięte przed uszkodzeniem mechanicznym. |  |
|  | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, położony w zasięgu ręki kierowcy. Wyłącznik odcina wszystkie obwody z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania. |  |
|  | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3300 mm, maks. wysokość górnej krawędzi wynosi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu ) szuflady nie przekracza 1800 mm od poziomu terenu lub podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu. Otwierane podesty wyposażone w obrysowe oświetlenie ostrzegawcze typu LED. Otwarcie podestów sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem zasad ergonomii. |  |
|  | W kabinie kierowcy zamontowana radiostacja przewoźna dopuszczona do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, nie mniej niż 250 kanałów – 1szt., dodatkowy głośnik i mikrofon w przedziale autopompy; antena umieszczona na dachu kabiny przystosowana do pracy w paśmie 149 MHz, |  |
|  | Zabudowa pożarnicza i zbiorniki na środki gaśnicze wykonane w całości z materiałów nierdzewnych. |  |
|  | Dach zabudowany w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
|  | Drabina do wejścia na dach z tyłu pojazdu. |  |
|  | Skrytki na sprzęt po trzy z każdej strony nadwozia, zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Dodatkowo zabezpieczenie przed samoczynnym otwarciem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. Z boków i tyłu nadwozia nad drzwiami żaluzjowymi znajdują się lampy oświetlające pole pracy. |  |
|  | Powierzchnie platform, podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
|  | Zbiornik wody umieszczony wzdłużnie do osi pojazdu, Pojemność zbiornika 5,0 m3. . Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny; nadciśnienie testowe 20 kPa. Układ napełniania zbiornika wody musi być wyposażony w automatyczny układ zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |
|  | Zbiornik środka pianotwórczego – o pojemności wynoszącej 10% pojemności zbiornika wody wykonany z materiału kompozytowego, odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów |  |
|  | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia o wydajności Nin.3600 dm3 /min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i min.250 dm3/min. przy ciśnieniu 4 MPa dla głębokości ssania 1,5 m wraz z układem wodno-pianowym wyposażonym w system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy. Automatyczne dozowanie środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy umożliwiające uzyskanie stężeń w zakresie od 1% - 6%.Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania taki sam jak urządzenie w kabinie kierowcy, niezależnie od pracy silnika pojazdu, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem do - 25°C. |  |
|  | Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności umieszczone na dachu pojazdu. Wydajność działka regulowana w zakresie od 800 do 3200 dm3 . Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. |  |
|  | Samochód wyposażony w urządzenie szybkiego natarcia (wysokociśnieniowe) na elektrycznym zwijadle, o wydajności dostosowanej do autopompy. Wąż linii szybkiego natarcia powinien mieć długość, co najmniej 60 m . Wąż powinien być zakończony prądownicą, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. |  |
|  | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, modyfikatorów i neutralizatorów. |  |
|  | Wszystkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od – 25oC do + 50oC. |  |
|  | Samochód wyposażony w maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie z najaścnicami o mocy łącznej 2000 W (4 x 500 W), wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachowego podestu roboczego do reflektora nie mniejsza niż 1,5 m. Stopień ochronny reflektorów masztu minimum IP 55 . . Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno – pianowym. Głowica masztu powinna być wyposażona w podstawę stabilizującą jej położenie w pozycji transportowej. |  |
|  | Samochód wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA , do zasilania najaśnic masztu oświetleniowego. |  |
|  | Samochód wyposażony w instalację zraszaczową w podwoziu do usuwania – ograniczania skażeń chemicznych oraz biologicznych. zgodnie z pkt. 4.2.5.6.4. Załącznika nr 2 do Rozporządzenia MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 143 poz. 1002). |  |
|  | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 6 t. z liną o długości co najmniej 25m wychodząca z przodu pojazdu, zgodnie z pkt. 4.2.5.4. Załącznika nr 2 do Rozporządzenia MSWIA z dnia 20 czerwca 2007r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 143 poz. 1002). |  |
|  | Kolorystyka: - nadwozie w kolorze czerwieni sygnałowej (RAL 3000) - zderzaki i błotniki w kolorze białym - podwozie w kolorze czarnym. |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: Drabina wysuwana z drążkami podporowymi trzyosobowa (aluminiowa) o długości po rozłożeniu min. 9 m – 1 szt. Gaśnica proszkowa ABC 6kg – 2 szt. Gaśnica śniegowa (CO2) 5kg – 1 szt. Koc gaśniczy – 1 szt. Kamizelka ostrzegawcza z pasami odblaskowymi i napisem „STRAŻ” – 6 szt. Aparat powietrzny (typ nadciśnieniowy) z maską panoramiczną– 4 szt. Butle kompozytowe 6,8 l (300 at.) do aparatów powietrznych (zapasowe)– 4 szt. Sygnalizator bezruchu– 2 szt. Wąż tłoczny W-75-20-ŁA – 5 szt. Wąż tłoczny W-52-20-ŁA – 8 szt. Wąż ssawny PCV zbrojony taśmowany 110-2500-Ł – 4 szt. Smok ssawny prosty 110 – 1 szt. Kosz smoka ssawnego 110 – 1 szt. Pływak do smoka ssawnego z zatrzaśnikiem– 1 szt. Linka do smoka ssawnego – 1 szt. Stojak hydrantowy 80: – 1 szt. Rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52 – 2 szt. Przełącznik 110/75– 2 szt. Przełącznik 75/52– 4 szt. Prądownica wodna PW – 52 – 2 szt. Prądownica wodna PW-52 klasy TURBO z regulowanym natężeniem przepływu– 2 szt. Prądownica wodna PW – 75 – 1 szt. Prądownica pianowa z zaworem PP 4– 1 szt. Prądownica pianowa z zaworem PP 8– 1 szt. Wytwornica pianowa Q 30 (WP 4/75)– 1 szt. Klucz do łączników – 2 szt. Klucz do hydrantów nadziemnych – 1 szt. Klucz do pokryw kanałowych– 1 szt. Klucz do zasuw i hydrantów podziemnych – 1 szt. Mostek przejazdowy 52x75x52– 2 szt. Linka ratownicza – strażacka 20 m – 1 szt. Linka ratownicza – strażacka 30m – 1 szt. Kurtyna wodna wielkości 52 – 1 szt. Bosak sufitowy– 1 szt. Bosak podręczny– 1 szt. Bosak lekki ogólnego przeznaczenia – 1 szt. Opryskiwacz do neutralizarorów 10 litrowy – 1 szt. Nóż do przecinania taśm i pasów– 1 szt. Nożyce do prętów, kłódek i łańcuchów (min. śr.12 mm)– 1 szt. Topór strażacki ciężki– 1 szt. Siekiera– 2 szt. Sztychówka– 2 szt. Młot 5 kg– 1 szt. Szczotki uliczne– 2 szt. Łopata – 2 szt. Widły proste z trzonkiem– 2 szt. Widły zgięte z trzonkiem– 1 szt. Wiadro cynkowe 10 l.– 1 szt. Wiadro brezentowe 5 l.– 1 szt. Zestaw ratownictwa medycznego R1 (torba, deska, szyny Kramera)– 1 szt. Zestaw klinów pod koła (kpl.)– 1 szt. Stożki ostrzegawcze uliczne (pachołki drogowe)– 6 szt. Taśma ostrzegawcza 500m – 1 szt. Stojak do taśmy ostrzegawczej(kpl.) – 2 szt. Zestaw znaków drogowych wraz ze stojakami (kpl.)– 1 szt. Łom strażacki – 1 szt. Pojemnik na sorbenty o pojemności min. 20 kg sorbentów– 1 szt. Zestaw sorbentów (rękaw, maty, rękawice, sorbent sypki) – 1 szt. Latarki elektryczne indywidualne, akumulatorowe z ładowarką w wykonaniu Ex– 3 szt. Przenośne lampy ostrzegawcze ze światłem pulsującym pomarańczowym lub żółtym – 2 szt. Pilarka do drewna o napędzie spalinowym mocy silnika min 3,0 kW, dł. prowadnicy min.300mm zapasowy łańcuch z prowadnicą pilarka do drewna o napędzie spalinowym– 1 szt. Pilarka do stali i betonu o napędzie spalinowym o mocy min 5,0 kW i średnicy tarczy min 350 mm, z zestawem tarcz różnych typów (do betonu, stali, materiałów wielowarstwowych)– 1 szt. Kanister 5 dm3 na paliwo – 2 szt. Kanister podwójny (dwukomorowy) do pilarek 5dm3 paliwa i 2dm3 oleju do łańcucha – 1 szt. |  |

Instrukcja wypełniania załącznika nr 2:

Niniejszy załącznik przed dołączeniem do oferty należy wypełnić poprzez wypełnienie  kolumny „SPEŁNIENIE WYMAGAŃ – PROPOZYCJE WYKONAWCY” Wskazaną kolumnę należy wypełnić metodą spełnia/ nie spełnia lub poprzez dokładny opis odnoszący się to każdej pozycji. Do wypełnionego załącznika należy dołączyć dokumenty o których mowa w pkt 3 i 5 tj świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej oraz świadectwo homologacji.