Numer sprawy UG/ZP/341/10/2010

Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis parametrów technicznych jakie powinien posiadać  lekki samochód pożarniczy  dla OSP Zielęcin

| Parametr | Wymagania minimalne | Wypełnia oferent podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Typ nadwozia | podwójna kabina jednomodułowa na ramie przeszklenie w części osobowej przystosowany do przewozu min. 5 osób, wyposażony w cztery drzwi drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką |  |
| Wyposażenie | belka świetlna z napisem „STRAŻ” urządzenie sygnalizacyjne świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego z możliwością podawania komunikatów słownych lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego tablice magnetyczne z napisem STRAŻ oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy klimatyzacja manualna układ bezpieczeństwa ABS, ESP centralny zamek z pilotem - sterowanie w kluczyku poduszka powietrzna dla kierowcy elektrycznie regulowane szyby w kabinie kierowcy elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne radioodtwarzacz CD wraz z instalacją głośnikową, |  |
| Dopuszczalna masa całkowita | do 3490 kg |  |
| Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu. | minimum 3 % |  |
| Wymiary | Długość pojazdu nie powinna przekraczać 6500 mm a wysokość 2400 mm |  |
| Silnik | Z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy Euro 4 |  |
| Moc silnika | Nie mniejsza niż 115 KM |  |
| Moment obrotowy | Nie mniejszy niż 310 Nm |  |
| Skrzynia biegów | Manualna, 5-cio biegowa, zsynchronizowana |  |
| Napęd | Oś tylna lub oś przednia |  |
| Układ kierowniczy | Ze wspomaganiem, kierownica regulowana w jednej płaszczyźnie |  |
| Kolorystyka | Nadwozie w kolorze czerwieni sygnałowej (RAL 3000) Zderzaki i błotniki w kolorze białym |  |
| Zabudowa pożarnicza | Konstrukcja zabudowy szkieletowa z kształtowników ze stali nierdzewnej, z ramą pośrednią aluminiową przykręcaną do ramy podwozia, Poszycie zewnętrzne wykonane z gładkiej blachy ze stopu aluminium lakierowana obustronnie. Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym. Konstrukcja dachu wytrzymuje obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzętu, drabin, węży ssawnych itp. Na dachu miejsce i uchwyty na drabinę nasadkową i trzy węże ssawne. Drabina do wejścia na dach zamontowana z tyłu pojazdu. Długość zabudowy min. 2250 mm, Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu, Szerokość rolet bocznych – po 2 rolety na stronę min. 1000mm, roleta w ścianie tylnej o szerokości min 800 mm. Rolety aluminiowe pyło - wodoszczelne. Wszystkie rolety zabudowy pożarniczej zamykane jednym kluczem, Sygnalizacja otwarcia skrytek w kabinie kierowcy. Półki aluminiowe mocowane do stelaża z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze z możliwością regulacji Zabudowa powinna posiadać: mocowanie i uchwyty na motopompę pożarniczą P05/P03 stojak na węże tłoczne na min. 5 szt W-52 i min. 5 szt. W-75 uchwyty na min. 3 prądownice oraz 2 rozdzielacze, smok ssawny mocowanie na pilarkę spalinową do drewna, mocowania i uchwyty na widły – 2 szt. łopatę 2szt., szpadel 2 szt., szczotki uliczne 2 szt., klucze do węży, klucz do zasuw wodociągowych, klucz do hydrantu uchwyt z mocowanie na dwa kanistry 20 l Oświetlenie pola pracy, |  |
| Wyposażenie ratowniczo-gaśnicze | Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy wydajność pompy min 40 l/min, przy ciśnieniu min 40 bar (z płynną regulacją) silnik czterosuwowy rozrusznik elektryczny lub ręczny linia szybkiego natarcia min. 40 mb ze zwijadłem ręcznym prądownica pistoletowa, z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego zbiornik wody o pojemności min 300 litrów/30 l środek pianotwórczy wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych. Radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków obrotowy potencjometr siły głosu. Maszt oświetleniowy teleskopowy, pneumatyczny zasilany sprężarką z układu elektrycznego pojazdu zamocowany na stałe na pojeździe wyposażony w reflektory zasilane z agregatu prądotwórczego o łącznej mocy lamp min 1000 W (2 X 500 W), Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora nie mniejsza niż 1,5 m Stopień ochrony reflektorów masztu minimum IP 55 (wg PN-92/E-08106). Agregat prądotwórczy o mocy minimum 2,0 kW jednofazowy o napięciu znamionowym 230V, do zasilania reflektorów masztu Wyciągarka elektryczna zamontowana z przodu pojazdu na wysokości zderzaka o uciągu minimum 3,5 tony. Przenośna lampa halogenowa „szperacz” zasilana z gniazda zapalniczki pojazdu Reflektor pogorzeliskowy. |  |
| Wyposażenie dodatkowe | dodatkowy zestaw kół wyposażonych w opony zimowe drabina nasadkowa 2 elementowa nadkola ochronne z tworzywa - przednie i tylne chlapacze zamontowane z przodu i z tyłu system ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła zasilania 230V (gniazdo z wtyczką) zamontowany na pojeździe po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samo rozłączalne) - komplet. pokrowce łatwo zmywalne, odporne na rozdarcie i ścieranie, na wszystkie siedzenia numery operacyjne pojazdu OSP hak typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg, wg PN-76/S-47291\ gniazdo elektryczne do przyczepy - znormalizowane gniazdo 12 V, 7-biegunowe, wg PN-83/S-76055 |  |

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub „WYMAGANIAMI OGÓLNYMI i SZCZEGÓŁOWYMI DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH KG PSP – CNBOP – czerwiec 2002” z wyłączeniem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia. Samochód musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia lub pozytywną opinię CNBOP

Uwaga: Prawą stronę tabeli wypełnia Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku spełnienia Wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „spełnia”, zaś w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Wykonawca musi wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy muszą spełniać wymagania minimalne Zamawiającego. Zamieszczenie przez Wykonawcę parametrów niższych niż wymaga Zamawiający oznaczać będzie nie spełnienie wymagań stawianych przez Zamawiającego, co w konsekwencji skutkować będzie odrzuceniem oferty w myśl art. 89, ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r . Prawo Zamówień Publicznych  ( Dz. U. Nr 19 z 2004., poz. 177 z późniejszymi zmianami)

Wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty.