Załącznik nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość (szt.) | Charakterystyka | Proponowane urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolumna | 6 | Zakres pracy: 70Hz - 22kHz Moc AES: 300W Moc muzyczna: 600W Moc szczytowa: 1200W Skuteczność SPL: 98dB (1W/1m) Komponenty: Głośnik niskotonowy: 12" / 2,5" VC Głośnik wysokotonowy: 1" Impedancja: 8Ω Złącza: 2xNeutrik NL4MP Wymiary (HxWxD): 640 x 370 x 330 mm Waga: 22 kg |  |
| 2 | Kolumna | 2 | Zakres pracy: 50Hz-20kHz Moc AES: 450W Moc muzyczna:900W Skuteczność SPL:99dB Komponenty: Głośnik niskotonowy: 15" / 3"VC Głośnik wysokotonowy: 1" / 1,75"VC Impedancja: 8Ω Złącza: 2x Neutrik NL4MP Wymiary (HxWxD): 720x450x410 Masa:22 kg |  |
| 3 | Wzmacniacz z DSP | 2 | - Moc: 2 x 1000W @ 4 Ohm 2 x 600W @ 8 Ohm 1x2000W @ mostek 8 Ohm - Pasmo przenoszenia: 10Hz -30kHz (1W@8Ohm +/- 3dB) - Stosunek sygnał/szum: >112dB (A) - Zniekształcenia: < 0,05% od 0,1W do pełnej mocy (typowo <0,01%) - Współczynnik tłumienia (8 omów) > 500 @ 100 Hz - >70 dB @ 1 kHz - Slew Rate: (8Ohm) 50V/us - Zakres napięcia wejściowego: 95 - 265V (50/60 Hz) - Złącza wejściowe: kombo XLR i Jack symetryczne - Złącza wyjściowe: Neutrik Speakon - Złącze RJ-45 - Zabezpieczenia: DC, VHF, termiczne, AC, Limiter - Wskaźniki: diodowy poziomu, sygnał, zabezpieczenie, temperatura, gotowość - wentylator zmiennej prędkości - limitery prądu rozruchowego - regulatory wzmocnienia -Zasilacz pracujący z szerokim zakresem napięcia zasilania od 95 do 245V (50/60 Hz), Wymiary: wysokość 1U, 358mm głębokości(14,1 in) Waga:8 kg |  |
| 4 | Mikser | 1 | - kanały mikrofonowo-liniowe: 6, - podwójne kanały liniowe stereo: 2, - filtr dolnozaporowy: 100Hz, - korekcja barwy: 3-stopniowa z przestrajaną częstotliwością środkową w zakresie od 120Hz do 4kHz. Podbicie lub obcięcie wybranej częstotliwości w zakresie +/-15dB, - wysyłka AUX: 4 AUX, 2 w trybie przed tłumikiem, 2 w trybie po tłumiku, - zasilanie Phantom: +48V globalne, - gniazda insertowe: na każdym kanale mono, - wejścia RCA: 2 pary w kanałach stereo, - tłumiki: 100mm z osłoną przeciwkurzową, - wyjścia: 2 x Main Out na złączach XLR, 2 wyjścia słuchawkowe, Mono Out, 4x - AUXOutPort USB USB 1.1 umożliwiający przesłanie 2 sygnałów do i z komputera o rozdzielczości 16 bit i częstotliwościach próbkowania: 32,44.1 i 48 kHz, - wymiary 456 x 384 x 111 mm. Mikser powinien być wyposażony w zestaw do montażu w szafie RACK |  |
| 5 | Mikrofon bezprzewodowy | 2 | Odbiornik Dostępne częstotliwości: pomiędzy 524 - 865 MHz (zależne od lokalnych przepisów danego kraju) Zakres roboczy: 100 m w typowych warunkach roboczych Pasmo przenoszenia Audio: 45 Hz - 15 kHz (+/-2dB) (zależy od rodzaju wkładki mikrofonowej) Moc wyjściowa nadajnika: do 30 mW (zależne od lokalnych przepisów danego kraju) Gniazda wyjściowe Audio: XLR symetryczne / 1/4 TRS niesymetryczne Maksymalny poziom wyjściowy [dewiacja +/-33kHz @ ton 1kHz]: -19 dBV (XLR) przy obciążeniu 600 ohm / -5 dBV (1/4TRS) przy obciążeniu 3 kohm Żywotność baterii: powyżej 8h dla baterii AA(R6) Rozpiętość dynamiki: powyżej 100 dB char. A ważona Całkowite zniekształcenia systemu: 0,5% typowo Nadajnik Typ: dynamiczny Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 15 kHz Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna Impedancja wyjściowa [przy 1 kHz]: 300 ohm Poziom wyjściowy [przy 1 kHz]: -54,5 dBV/Pa (1,85 mV) [1 Pa = 94 dB SPL] Zestaw powinien być wyposażony w zestaw do montażu w szafie RACK |  |
| 6 | Odtwarzacz CD/MP3 | 1 | Odtwarzacz CD/MP3, z interfejsem USB oraz czytnikiem kart SD/MMC. Możliwością bezpośredniego podłączenia pamięci ze złączem USB Obsługa kart SD/MMC do 32GB (FAT16/FAT32) System anti-shock Obsługa znaczników ID3 tag Szybkie przewijanie Programowanie utworów Nawigacja w folderach Funkcja powtarzania (powtórz 1, powtórz wszystko, powtarzanie losowe) Odtwarzanie losowe W komplecie pilot sterujący IR Montaż w racku 482mm (19"), 1U Odtwarzanie płyt audio CD/CD-R/CD-RW/MP3 |  |
| 7 | Uchwyt kolumnowy | 8 | System do podwieszenia kolumn |  |
| 8 | Obudowa CASE 10U z mechanizmem kątowym | 1 | 9mm sklejka, czarne wykończenie odporne na zarysowania, aluminiowe profile i stalowe narożniki. Szerokość: 546 mm Wysokość: 583 mm Głębokość: 687 mm Użyteczna głębokość: 450 mm Zatrzaski: motylki Rączki: Stalowe, sprężynowe |  |
| 9 | Statyw kolumnowy | 2 | bezstopniowa regulacja wysokości z blokadą wysokość min:120cm max:200cm nóżki:80cm zakończone nasadką gumową waga 6kg dopuszczalne obciążenie: 60kg Wykonanie standard: rury cienkościenne stalowe precyzyjne lakier proszkowy czarny półmatowy |  |
| 10 | Okablowanie | 1 | Kabel TLGYP 2x2,5 70mb Złącze Speakon NL2FC 12szt. Przewód sygnałowy NC3MX-NC3FX 1m 6szt. Przewód sygnałowy 0.22 mm RCA – JACK TR, dł. 1,5 m 2 szt. Przewód 2x2,5 mm 2x NL2FC 20m 2 szt. |  |
| 11 | Korytko WDK – listwa elektroinstalacyjna | 30 | Korytko WDK – listwa elektroinstalacyjna - wymiary: 15x17 mm - długość: 2 mm - materiał: tworzywo plastikowe - kolor: biały |  |
| 12 | Skrzynka metalowa | 1 | Obudowa metalowa z blachy 1,5 mm Wymiary(mm): szer.: 520, wys.:400, głęb.:140 |  |